## Slide 1
Mischmaschine-App
Benutzer
Arduino mit WLAN-Modul
Sprachbefehl
Sprachantwort
Befehl aus Befehlssatz des Arduino über HTTP
Führt Aktion aus
Spracherkennungssystem
Sprachbefehl
Arduino-Befehl
Konzept A – Kommunikation über App
Probleme:
Sprachein- und -ausgabe über App nicht intuitiv
Anwender möchte eigentlich mit der Maschine selbst kommunizieren
Zusätzlicher Aufwand durch Installation einer App
Lösungsansatz: Einsatz eines Sprachmoduls um wenigstens Antworten direkt von der Maschine zu erhalten
Die zu gebende Antwort wird dann von der App an den Arduino ebenfalls über HTTP gesendet
Problem: Wo würde man das Mikrofon verbauen, dass alles gut verständlich ist?

## Slide 2
Konzept B – Spracherkennung im Arduino
Benutzer
Arduino mit Sprach-Modul
Sprachbefehl
Sprachantwort
Führt Aktion aus
Spracherkennungssystem
Sprachbefehl
Arduino-Befehl
Konzept:
Spracherkennung direkt im Arduino
Arduino erkennt gesprochene Wörter und übersetzt diese in einen String
Der String wird zur Interpretation an das Spracherkennungssystem gesendet über HTTP
Der Arduino erhält die auszuführende Aktion und Antwort über HTTP zurück
Problem:
Ein solches Modul gibt es (wahrscheinlich) nicht
Dafür müsste der Arduino bereits ein fertig trainiertes Modell zur Erkennung von Wörtern und Sätzen besitzen
Lösungsvariante:
Es gibt Module die vordefinierte und manuell trainierte Wörter und Sätze erkennen können
Problem: Nicht dynamisch, d.h. bspw. bei benutzerdefinierten oder wechselnden Cocktails keine Anpassung möglich (außer manuell)
Sätze müssen immer exakt gleich formuliert werden
Es gibt auch Module bei denen Schlüsselwörter- oder -sätze zur Laufzeit also im Code definiert werden können (damit etwas mehr Dynamik möglich)